РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

р.п. Атагай, ул. Победы,4                                                        тел. 74-2-46 ; факс 74-3-47

от «26» ноября 2013 г. №35

Об утверждении генерального плана

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, рассмотрев проект генерального плана Атагайского муниципального образования, в соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса РФ, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.33 Устава Атагайского муниципального образования, Дума Атагайского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Атагайского муниципального образования согласно приложения №1.

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Атагайского городского поселения» и разместить на официальном сайте.

Глава Атагайского

муниципального образования                                                                        В.В.Сурмин

## Приложение №1 к

Решению Думы от

«26» ноября 2013 № 35

Состав проекта генерального плана Атагайского муниципального образования

Текстовые материалы (разработка генерального плана муниципального образования).

Утверждаемая часть

1. Том 1. Положения о территориальном планировании.

2.Графические материалы (разработка генерального плана муниципального образования).

Утверждаемая часть

1). Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Атагайского муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:50 000

2). Карта функциональных зон: д. Казачья Бадарановка, д. Каксат, д. Укар, д. Уковская Бадарановка, д. Шипицина, п. Лесной, п. Усть-Кадуй, р.п. Атагай, уч. Октябрьский, с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Атагайского муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000

3) Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Атагайского муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:50 000

4) Карта д. Казачья Бадарановка, д. Каксат, д. Укар, д. Уковская Бадарановка, д. Шипицина, п. Лесной, п. Усть-Кадуй, р.п. Атагай, уч. Октябрьский с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи, и транспортной инфраструктуры Атагайского муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:5000

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный заказчик

Администрация муниципального района

муниципального образования

«Нижнеудинский район»

Муниципальный контракт

№ 04-ОК от 01.10.2012 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АТАГАЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Том I

Положения о территориальном планировании

(Утверждаемая часть проекта)

Иркутск

2012

## Авторский состав проекта

| Генеральный директор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | И.В. Козак |
| Отдел территориального планирования |
| Начальник Отдела территориального планирования |  | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть |  |  |
| Главный архитектор проекта |  | А.С. Мельникова |
| Архитектор 3 категории |  | Е.Г. Журавлева |
| Архитектор |  | И.А.Лобанова |
| Экономика |  |  |
| Инженер-экономист |  | Д.С. Каркавина |
| Транспорт, инженерная подготовка |  |  |
| Ведущий инженер |  | Е.А. Зелент |
| Главный инженер проекта |  | А. А. Плетненцова |
| Водоснабжение, водоотведение |  |  |
| Главный специалист |  | В.С. Ленденев |
| Теплоснабжение |  |  |
| Инженер |  | С.Ю. Салманова |
| Сети электроснабжения и связи |  |  |
| Инженер |  | Е.Е. Акреева |
| Охрана окружающей среды |  |  |
| Инженер-эколог |  | А.А. Степанишина |
| Охрана объектов культурного наследия |  |  |
| Главный специалист |  | Е.В. Пуляевская |
| ИТМ ГО ЧС |  |  |
| Инженер ГО ЧС |  | Э.В. Щелканов |
| Сбор исходных данных |  |  |
| Архитектор 2 категории |  | А.В.Пономарёв |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский состав проекта	2

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	9

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Атагайского МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	9

Таблица 1. Виды функциональных зон, используемых в Генеральном плане Атагайского МО.	9

Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Атагайского МО. Параметры функциональных зон. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в связи с размещением планируемых объектов.	10

Таблица 3. Основные показатели изменения площадей населенных пунктов в проектируемых границах.	16

Задание на подготовку проекта Генерального плана Атагайского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области	17

## ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта Генерального плана осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту Генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Атагайского муниципального образования (в дальнейшем – Атагайское МО) выполнен на основании Муниципального контракта № 04-ОК от 01.10.2012 года, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Нижнеудинского районного муниципального образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г, в ред. Федеральных законов от 19.07.2011г №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Нижнеудинского района, а также в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Проект Генерального плана Атагайского МО обеспечивает разработку стратегических аспектов комплексного развития территории, учитывает широкий спектр направлений, включая выбор социально-экономических, экологических и иных векторов преобразования территории поселения. Проект Генерального плана содержит схему зонирования территорий, определяющую виды использования территорий и устанавливающую ограничения на их использование для осуществления градостроительной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнений окружающей среды, охрану и использование охраняемых природных территорий, ландшафтов, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования.

Генеральный план Атагайского МО реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

План реализации Генерального плана Атагайского МО утверждается органом местного самоуправления Атагайского МО в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Предполагается выделить следующие сроки реализации Генерального плана:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения, – 2032 год;

-первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия, – 2022 год.

Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

Положения Генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральных планов поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

Авторский коллектив выражает признательность администрации Атагайского МО, а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.

Состав проекта

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы (разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории | Не секретно |
| Графические материалы (разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 3. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Атагайского муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:50 000 | Не секретно |
| 4. | Карта функциональных зон: д. Казачья Бадарановка, д. Каксат, д. Укар, д. Ук-Бадарановка, д. Шипицина, п. Лесной, п. Усть-Кадуй, р. п. Атагай, уч. Октябрьский, с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Атагайского муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000 | Не секретно |
| 6. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Атагайского муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:50 000 | Не секретно |
| 7. | Карта д. Казачья Бадарановка, д. Каксат, д. Укар, д. Ук-Бадарановка, д. Шипицина, п. Лесной, п. Усть-Кадуй, р. п. Атагай, уч. Октябрьский с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Атагайского муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:5000 | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 9. | Карта расположения объектов местного значения Атагайского муниципального образования. Опорный план. Зоны с особыми условиями использования территории. Территории объектов культурного наследия. М 1:50 000 | Не секретно |
| 10. | Карта расположения объектов местного значения Атагайского муниципального образования. Опорный план д. Казачья Бадарановка, д. Каксат, д. Укар, д. Ук-Бадарановка, д. Шипицина, п. Лесной, п. Усть-Кадуй, р. п. Атагай, уч. Октябрьский. Зоны с особыми условиями территории. Территории объектов культурного наследия. М 1:5000 | Не секретно |

Термины и определения

В настоящей градостроительной документации термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система территориального планирования

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

ООТП – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

# ГЛАВА I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Атагайского МО, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

## Таблица 1. Виды функциональных зон, используемых в Генеральном плане Атагайского МО.

| ИНДЕКС | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-1 | Зоны застройки жилыми домами с приусадебными участками (1-3 этажа) |
| Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
| ШД | Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-2 | Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |
| ОД-4 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
| ОД-7 | Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| ПК-1 | Зоны размещения производственных объектов 1, 2, 3 класса опасности |
| ПК-2 | Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности |
| ПК-3 | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| ИТ-1 | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| ИТ-2 | Зоны размещения объектов транспорта |
| ИТ-3 | Зоны размещения объектов внешнего транспорта |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-2 | Зоны парков, скверов и бульваров |
| Р-3 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |
|  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ПН-1 | Зоны природных территорий |
| ПН-2 | Зоны, занятые лесами |
| ПН-3 | Зоны природных территорий со сложным рельефом |
| ПН-4 | Зоны территорий с нарушенным рельефом |
| ПН-5 | Зоны территории болот |
| ПН-6 | Зоны водных объектов |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН-2 | Зоны объектов специального назначения |
| СН-4 | Зоны кладбищ |
| СН-5 | Зоны закрытых кладбищ |
| СН-7 | Зоны складирования и захоронения отходов |

## Таблица 2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Атагайского МО. Параметры функциональных зон. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые в связи с размещением планируемых объектов.

| Наименование объекта | Значение | Местоположение | Индекс зоны | Параметры функциональных зон | Зоны с особыми условиями использования территории | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная этажность | Площадь территории |  | Объектов | Всего |
| Экономика |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | местное | р.п. Атагай | Ж-1 | 3 | 36га |  | 8,5515 тыс. м2 | 15,667 тыс. м2 |
|  |  | д. Казачья Бадарановка | Ж-1 |  | 4,9га |  | 0,231 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Каксат | Ж-1 |  | 10,3га |  | 0,598 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Укар | Ж-1 |  | 5,17га |  | 1,4475 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Ук-Бадарановка | Ж-1 |  | 8,32га |  | 0,693 тыс. м2 |  |
|  |  | д. Шипицина | Ж-1 |  | 2,05га |  | 1,726 тыс. м2 |  |
|  |  | п. Лесной | Ж-1 |  | 6,7га |  | 0,965 тыс. м2 |  |
|  |  | п. Усть-Кадуй | Ж-1 |  | 13,28га |  | 0,577 тыс. м2 |  |
|  |  | уч. Октябрьский | Ж-1 |  | 9,07га |  | 0,878 тыс. м2 |  |
| Детские сады | местное | уч. Октябрьский | Д | 2 | 0,35га |  | 50 мест | 70 мест |
|  |  | р.п. Атагай |  |  | 0,97га |  | 20 мест |  |
| Клубные учреждения | местное | д. Укар | ОД-7* | 2 | 0,33га |  | 20 мест | 20 мест |
|  |  | д. Шипицина | ОД-7* | 2 | 0,1га |  | 70 мест | 70 мест |
| Гостиница | местное | р.п. Атагай | ОД-2 | 2 | 0,55га |  | 8 мест | 8 мест |
| Кафе | местное | р.п. Атагай | ОД-2 | 2 | 0,24га |  | 40 мест | 40 мест |
| Центр славянской культуры | местное | р.п. Атагай | ОД-1 | - | 0, 15 га |  | - | - |
| Спортивные площадки | местное | д. Каксат | Р-3 | - | 1га | санитарный разрыв от трибун до 500 мест 100 м | 1га | 4 га |
|  |  | р.п. Атагай |  |  | 1га |  | 1га |  |
|  |  | р.п. Атагай |  |  | 1га |  | 1га |  |
|  |  | д. Шипицина |  |  | 1га |  | 1га |  |
| Предприятия бытового обслуживания | местное | р.п. Атагай | ОД-2 | 2 | 0,2га |  | 10 раб. мест | 15 раб. мест |
|  |  | уч. Октябрьский |  |  |  |  | 5 раб. мест |  |
| Строительство кирпичного завода | местное | в 250 м от северной границы Усть-Кадуй | ПК-1 | По проекту | 0,4 га | Санитарно-защитная зона 3 класса опасности 300 м | По проекту | По проекту |
| Транспорт и улично-дорожная сеть |
| Реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных | местное | Атагайское МО | ИТ-3 |  |  |  | 162,7 км | общая протяженность 162,7 км |
| Реконструкция моста | местное | Атагайское МО | ИТ-3 |  |  |  | 0,05км | общая протяженность 0,05км |
| Строительство моста | местное | Атагайское МО | ИТ-3 |  |  |  | 0,17км | общая протяженность 0,17км |
| Строительство пешеходного моста | местное | Атагайское МО | ИТ-3 |  |  |  | 0,2км | общая протяженность 0,2км |
| Реконструкция главных улиц | местное | Атагайское МО | ИТ-2 |  |  |  | 15,2км | общая протяженность 15,2км |
| Реконструкция улиц в жилой застройке второстепенные | местное | Атагайское МО | ИТ-2 |  |  |  | 32,45км | общая протяженность 32,45км |
| Строительство главных улиц | местное | Атагайское МО | ИТ-2 |  |  |  | 1,07км | общая протяженность 1,07км |
| Строительство улиц в жилой застройке второстепенных | местное | Атагайское МО | ИТ-2 |  |  |  | 16,22км | общая протяженность 16,22км |
| Строительство проездов | местное | Атагайское МО | ИТ-2 |  |  |  | 2,05 км | общая протяженность 2,05км |
| АЗС | местное | р. п. Атагай | ИТ-2 |  | 0,1га | Санитарно-защитная зона 50 м | одна топливораздаточная колонка | 0,1га |
| СТО | местное | р. п. Атагай | ИТ-2 |  | 0,3га | Санитарно-защитная зона 50 м | пять постов | 0,3га |
| Водоснабжение и канализация |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Казачья Бадарановка | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 8.58 м³/сут. | 8.58 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Каксат | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 18.02 м³/сут. | 18.02 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Укар | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 38.61 м³/сут. | 38.61 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Ук-Бадарановка | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 17.59 м³/сут. | 17.59 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | д. Шипицина | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 29.39 м³/сут. | 29.39 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | п. Лесной | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 27.89 м³/сут. | 27.89 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | п. Усть-Кадуй | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 23.81 м³/сут. | 23.81 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | р.п. Атагай | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 377.73 м³/сут. | 377.73 м³/сут. |
| Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема | местное | Уч. Октябрьский | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 4,0га | Граница первого пояса зоны санитарной охраны —100 м | 47.62 м³/сут. | 47.62 м³/сут. |
| Резервуары чистой воды | местное | д.Казачья Бадарановка, д. Каксат, д. Укар, д. Ук-Бадарановка, д. Шипицина, п.Лесной, п. Усть-Кадуй, Уч. Октябрьский |  |  |  |  | 2х50 м³ | 16х50 м³ |
| Резервуары чистой воды | местное | р.п. Атагай |  |  |  |  | 2х100 м³ | 2х100 м³ |
| Водопровод | местное | д.Казачья Бадарановка, д. Каксат, д. Укар, д. Ук-Бадарановка, д. Шипицина, п.Лесной, п. Усть-Кадуй, Уч. Октябрьский, р.п. Атагай | **** |  |  | санитарно–защитная полоса не менее 10м по обе стороны водопровода | 2d=100 | Общая протяженность 4,344км |
| Водопровод | местное | р.п. Атагай | **** |  |  | санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода | d=100 | Общая протяженность 2.094км |
| Водопровод | местное | р.п. Атагай | **** |  |  | санитарно–защитная полоса не менее 10 м по обе стороны водопровода | 2d=150 | Общая протяженность 0.356км |
| Теплоснабжение |
| Котельная | местное | уч. Октябрьский | **** |  |  |  | 0,14 Гкал/час |  |
| Котельная | местное | р.п. Атагай | **** |  |  |  | * |  |
| Электроснабжение |
| Реконструкция ПС «Атагай» | местное | р.п. Атагай | **** | По заданию на проектирование | 0.4га | СЗЗ -50м | Замена трансформатора на 6,3МВА | 1х6,3МВА |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Каксат | **** | По заданию на проектирование | 0,01 га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х100кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х100кВА) (питание от ПС «Атагай») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Укар | **** | По заданию на проектирование | 0,03 га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) 2ТП(1х160кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х250кВА) 2ТП(1х160кВА) (питание от ПС «Атагай») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Ук-Бадарановка | **** | По заданию на проектирование | 0,01 га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х100кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х100кВА) (питание от ПС «Атагай») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Шипицина | **** | По заданию на проектирование | 0,02 га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ 2ТП(1х250кВА) | 10/0,4кВ 2ТП(1х250кВА) (питание от ПС «Атагай») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | п. Лесной | **** | По заданию на проектирование | 0,02 га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х100кВА) ТП(1х160кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х100кВА) ТП(1х160кВА) (питание от ПС «Атагай») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | п. Усть-Кадуй | **** | По заданию на проектирование | 0,01 га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х100кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х100кВА) (питание от ПС «Атагай») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | р. п. Атагай | **** | По заданию на проектирование | 0,03 га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ ТП(1х160кВА) 2ТП(2х630кВА) | 10/0,4кВ ТП(1х160кВА) 2ТП(2х630кВА) (питание от ПС «Атагай») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | уч. Октябрьский | **** | По заданию на проектирование | 0,02 га | СЗЗ -10м | 10/0,4кВ 2ТП(1х160кВА) | 10/0,4кВ 2ТП(1х160кВА) (питание от ПС «Атагай») |

Примечание.

*реконструкция

**** - Объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, могут быть расположены в любой функциональной зоне настоящего Генерального плана.

## Таблица 3. Основные показатели изменения площадей населенных пунктов в проектируемых границах.

| № | Населенный пункт | Площадь селитебной территории нас.п., га | Площадь нас.п. в проектируемых границах, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деревня Казачья Бадарановка | 22,26 | 30,69 | Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов, представлен в материалах по обоснованию (Том 2). |
| 2. | Деревня Каскат | 49,32 | 63,94 |  |
| 3. | Деревня Укар | 48,35 | 53,79 |  |
| 4. | Деревня Ук-Бадарановка | 34,16 | 43,06 |  |
| 5. | Деревня Шипицина | 39,67 | 46,32 |  |
| 6 | Поселок Лесной | 29,77 | 41,86 |  |
| 7. | Поселок Усть-Кадуй | 42,75 | 61,29 |  |
| 8. | Рабочий поселок Атагай | 561, 57 | 668,73 |  |
| 9. | Участок Октябрьский | 59,02 | 59,80 |  |

## Задание на подготовку проекта Генерального плана Атагайского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области

| № п/п | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид градостроительной документации | Генеральный план Атагайского городского поселения |
| 2. | Основание для разработки градостроительной документации | Решения органов местного самоуправления от 26.04.2012г. № 21 |
| 3. | Заказчик | Администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» |
| 4. | Подрядчик | Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 5. | Характеристика объекта территориального планирования | Местоположение муниципального образования: Атагайское муниципальное образование расположено в Нижнеудинском районе Иркутской области. Населенные пункты в составе Атагайского муниципального образования: д. Казачья Бадарановка д. Каскат д. Укар д. Ук-Бадарановка д. Шипицина п. Лесной п. Усть-Кадуй р. п.Атагай уч. Октябрьский Численность населения городского поселения по состоянию 01.01.2011 г. составляет – 3118 чел. Площадь Атагайского городского поселения – 342 018 га. Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой – средний. Сообщение с областным центром осуществляется по федеральной автодороге местного значения. |
| 6. | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
| 6.1. | Исходные данные для разработки документов территориального планирования | - граница муниципального образования; - границы населенных пунктов поселения; - материалы инженерно-геологических изысканий; - материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); - инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; - данные о промышленных предприятиях, объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе; - материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; - материалы, содержащие сведения о современном состоянии окружающей среды, санитарно-гигиенического и экологического состояния территории; - сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области); - сведения об особо-охраняемых территориях и ландшафтах; - законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; - архивные и литературные материалы, данные об истории объекта градостроительного планирования. |
| 6.2. | Материалы и документы, учет которых обязателен | 1. Комплексная программа социально-экономического развития Атагайского МО на период до 2015 года, утвержденная Думой поселения от 19.05.2011 №102; 2.Долгосрочная целевая программа «Стимулирование жилищного строительства Иркутской области на 2011-2015гг.» 3.Долгосрочная целевая программа «Развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2012 – 2015 гг.» 4.Ведомственная целевая программа муниципального образования «Нижнеудинский район». Автомобильные дороги. 2011-2013 гг. |
| 7. | Основные требования к проектным решениям документации территориального планирования | На основе анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Атагайского муниципального образования на период 2015гг., выполнить проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики. Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2022 г. - В составе проекта на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок (2032 г). - Предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения. - Жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда; - Жилую застройку запроектировать малоэтажными жилыми домами с приквартирными и приусадебными участками (соотношение определить проектом); - Соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом; - Дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон; - Разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения; - Разработать предложения по санитарной очистке поселения; - Разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса; - Дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
| 8. | Состав работы | Состав материалов проекта Генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ. Перечень текстовых и графических материалов, разрабатываемых к проекту Генерального плана, в границах поселения должен быть выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегионразвития РФ от 26 мая 2011 года № 244, и включать: 1) положение о территориальном планировании; - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к следующим областям: а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа. 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. 4) карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме и в виде карт, которые отображают: 1) границы поселения; 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 4) особые экономические зоны; 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 6) территории объектов культурного наследия; 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. Карты утверждаемой части проекта Генерального плана выполняются в масштабах 1:50000; 1:25000, 1:2000*. (* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью). |
| 9. | Разработка соответствующих разделов | 1. Разработать раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995); 2. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001; 3. Разработать раздел "Охрана объектов культурного наследия", в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Основное требование к проектным решениям раздела - определение территорий с особыми условиями использования, в том числе: - отобразить на карте расположение объектов культурного наследия (включенных в реестр, выявленных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия) и их территорий; - определить требования по использованию территорий в границах объектов культурного наследия; - определить мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в том числе необходимость в дальнейшем выполнения проектов зон охраны для объектов культурного наследия, состоящих в едином государственном реестре; - нанести на карту границы утвержденных зон охраны объектов культурного наследия (при их наличии); - указать границы территорий с особыми условиями использования. В соответствии с письмом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 07.09.2011 № 76-37-4624/11 при составлении карт территорий объектов культурного наследия рекомендуется: - отображать объекты культурного наследия в границах территорий усадеб, в случае отсутствия установленных границ органом охраны; - показывать условными обозначениями места расположения могил, монументов; - уточнять со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области территорию памятника по объектам культурного назначения в случае отсутствия материалов кадастрового учета. Карты выполняются в масштабе, позволяющем отобразить территории (1:2000, 1:5000). Для генпланов крупных поселений возможно выполнение карт на отдельные планировочные фрагменты, сформированные в альбом. |
| 10. | Этапы, последовательность и сроки выполнения работ | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 11. | Требования к выдаваемым материалам | Текстовые материалы передаются в бумажном виде в 4 экз., на электронном носителе в текстовом формате в 2 экз. Графические материалы передаются: - в бумажном виде в масштабах 1:2000, 1:50000, 1:25000 в количестве 4 экз. (* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью); - на электронном носителе: карты генерального плана – в формате pdf; тематические слои - в ГИС ArcGis 10, в количестве 2 экз.; презентационные материалы в форматах, используемых в Microsoft Office в 2 экз. Геоинформационная система (ГИС) в программе ArcGis 10, в системе координат, выданной Заказчиком топографо-геодезической подосновы (1 экз.). Комплект карт* (ватман и растровое изображение, 1 экз.) |
| 12. | Порядок согласования | В соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса РФ и «Положением о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений», утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп. 2. Согласование проекта Генерального плана с организациями, в ведении которых находится транспортная и инженерная инфраструктура (компании электросетевые, коммунальные, транспортные и т.д.). 3. Исполнитель проводит доработку проекта по результатам публичных слушаний и полученным замечаниям и передает Заказчику. |

Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Атагайского муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:50 000

Карта функциональных зон: д. Казачья Бадарановка, д. Каксат, д. Укар, д. Уковская Бадарановка, д. Шипицина, п. Лесной, п. Усть-Кадуй, р.п. Атагай, уч. Октябрьский, с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Атагайского муниципального образования. Основной чертеж. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5000

Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Атагайского муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:50 000

Карта д. Казачья Бадарановка, д. Каксат, д. Укар, д. Уковская Бадарановка, д. Шипицина, п. Лесной, п. Усть-Кадуй, р.п. Атагай, уч. Октябрьский с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи, и транспортной инфраструктуры Атагайского муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:5000

## Карта д. Казачья Бадарановка, д. Каксат, д. Укар, д. Уковская Бадарановка, д. Шипицина, п. Лесной, п. Усть-Кадуй, р.п. Атагай, уч. Октябрьский с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи, и транспортной инфраструктуры Атагайского муниципального образования. Инженерная подготовка территории. М 1:5000