ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОДЕЗИСТ» 634006, Россия, Томская, область, г. Томск, ул. Пушкина, 61 ст.1 оф. 27-30 Тел: 8(3822)469-569.

СРО –И-045-09082018 от 22 июня 2020г.

Заказчик – ООО «Арди инжиниринг», г. Санкт- Петербург

«Реконструкция (строительство) линейных объектов – распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в Нижнеудинском районе (уч. Пушкинский, д. Привольное, р.п. Шумский, р.п. Атагай), с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки»

Технический отчет. Обмерные и обследовательные работы строительных конструкций и инженерных сетей

- ИГДИ

Том 1

| Изм | №док | Под | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Томск, 2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОДЕЗИСТ» 634006, Россия, Томская, область, г. Томск, ул. Пушкина, 61 ст.1 оф. 27-30 Тел: 8(3822)469-569.

Заказчик – ООО «Арди инжиниринг», г. Санкт- Петербург

«Реконструкция (строительство) линейных объектов – распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в Нижнеудинском районе (уч. Пушкинский, д. Привольное, р.п. Шумский, р.п. Атагай), с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки»

Технический отчет по результатам инженерно–геодезических изысканий для  подготовки проектной документации

-ИГДИ

Том 1

Заказчик  - ГКУ ИО «Служба заказчика Иркутской области»

Директор ООО «Геодезист»                                                    С.И. Войтикова

Томск, 2020

Состав отчетной технической документации по инженерным изысканиям

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ИГДИ | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации. |  |

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание (страница) |
| --- | --- | --- |
| -ИГДИ-СД | Состав отчетной технической документации по инженерным изысканиям |  |
| -ИГДИ-С | Содержание тома |  |
| -ИГДИ-ТЧ | Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях. Текстовая часть. |  |
| -ИГДИ-ГЧ-01 | Обзорная схема |  |
| -ИГДИ-ГЧ-02 | Схема ПВО М 1:50 000 |  |
| -ИГДИ-ГЧ-03 | Топографический план М 1:500 |  |

Содержание

1 Физико-географические условия района работ	13

1.1	Климатическая характеристика.	13

2 Краткая гидрографическая характеристика	19

3 Методика и технология выполнения работ	22

3.1	Создание планово-высотного обоснования	22

3.2	Топографическая съемка	22

3.3 Камеральная обработка инженерно-геодезических материалов	22

4 СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ	23

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

СПИСОК Используемой литературы	25

Приложение А Техническое задание	26

Приложение Б Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	27

Приложение В Программа инженерно-геодезических изысканий	29

Приложение Г Свидетельства о поверке геодезических приборов	30

Приложение Е Письмо-уведомление о получении выписки из каталога координат и высот геодезических знаков	33

Таблица регистрации изменений	34

###### Введение

Настоящий отчет содержит сведения о выполненных инженерно-геодезических изысканий объекта «Реконструкция (строительство) линейных объектов – распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в Нижнеудинском районе (уч. Пушкинский, д. Привольное, р.п. Шумский, р.п. Атагай), с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки», расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Атагай, ул. Иркутская, ул. Победа, ул. Нижняя, ул. Октябрьская, пер Клубный, пер Молодежный на основании Технического задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий (Приложение А) к Договор субподряда №60-06/2020/ИГДИ/Д от 22 июня 2020 г.

В административном положении объекты изысканий расположены в Нижнеудинском районе Иркутской области. Площадь района — около 50 тыс. км². Расположен на западе Иркутской области и граничит на западе, юго-западе и юге с Красноярским краем, Республиками Тыва и Бурятия. На севере район граничит с Тайшетским и Чунским, на северо-востоке — с Братским, на востоке — с Тулунским районами области.

Город Нижнеудинск, административный центр Нижнеудинского района, (образует Нижнеудинское муниципальное образование), расположен на реке Уда, в 211 км на северо - восток к г. Братск, в 443,00 км на юго - восток к г. Иркутск, в 128.00 км на северо – запад к г. Тайшит.

Узел железнодорожных линий на Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Томск. Через район проходят следующие автомагистрали:

- Автомобильная дорога Р-255 "Сибирь" Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск. Участок Р-255 в Иркутская область, Нижнеудинского района, на км 1319+399-км 1362+000.

Район имеет выгодное географическое положение. В относительной близости от района находятся крупные промышленные конгломераты: Иркутск (443,00 км), Братск(125 км), Красноярск (474 км).

Центральную часть района с запада на восток пересекает железнодорожная магистраль Новосибирск-Кемерово - Красноярск – Иркутск.

Сведения о выполненных инженерно-геодезических изысканий на объект: «Реконструкция (строительство) линейных объектов – распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в Нижнеудинском районе (уч. Пушкинский, д. Привольное, р.п. Шумский, р.п. Атагай), с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки» в Нижнеудинском районе, р.п. Атагай по улице Иркутской, по улице Победа, по улице Нижняя, по улице Октябрьская, на пер Клубный и пер Молодежный территориально расположенные на северо – востоке Нижнеудинского района, в 27 км на северо – восток от г. Нижнеудинск, на правой стороне реки Уда.

Заказчик: ООО «Арди Инжиниринг», г. Санкт- Петербург.

Исполнитель – ООО «Геодезист».

Право на производство инженерных изысканий представлено следующим документом: Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства № 66/01 ХО от 23 июня 2020 года, выданное Ассоциацией «ПРИИС» - (приложение Б).

Изыскания выполнены для проектирования на стадии – проектная документация.

Целью инженерно-геодезических изысканий является получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности для комплексной оценки условий площадки и строительства в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 года №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, особо отметив требования:

- к опасным геологическим процессам и гидрометеорологическим явлениям, и условиям;

- к оценке опасности и рисков от природных и техногенных процессов.

В состав инженерных изысканий входит комплекс инженерно-геодезических изысканий.

Полевые инженерные-геодезические изыскания выполнены в июне 2020 г. полевым подразделением ООО «Геодезист».

Полевые работы проводились бригадой ООО «Геодезист» геодезистов - изыскателей численностью 4 человека, включая инженерно-технических работников и водителя.

Техническая оснащенность бригады представлена:

- автомобилем;

- GNSS приемником Javad Triumph 1;

- электронным тахеометром –Nikoh DTM-352W №25018-09.

Предварительная обработка полевых материалов изыскательских работ выполнена инженерно-техническими работниками в камеральных условиях.

Окончательную обработку результатов полевых измерений, составление топографических планов, ведомостей, таблиц, компоновку и составление отчета выполнили специалисты камеральной группы отдела инженерных изысканий в июле 2020 г.

Состав, виды и объемы выполненных работ приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Объёмы выполненных работ

| Виды выполненных работ | Единица измерений | Выполненный объем |
| --- | --- | --- |
| Сбор и обобщение материалов изысканий и исследований прошлых лет | дни | 8 |
| Рекогносцировочное обследование участка | км | 2,5 |
| Топографическая съемка М 1:500 с высотной сечения рельефа 0,5 м. | га | 7,5 |
| Камеральные работы | дни | 10 |
| Составление отчета | шт | 1 |

Топографо-геодезическая изученность территории.

До начала проведения инженерно-геодезических работ выполнен сбор данных топографо-геодезической изученности.

На район выполнения инженерных изысканий имеются:

- карты масштаба 1:200000.

Обзорные схемы расположения участка изысканий приведены на рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 1 - Обзорная схема расположения проектируемого участка

Рисунок 2 - Обзорная схема расположения проектируемого участка

Рисунок 3 - Обзорная схема расположения проектируемого участка

Получена выписка из каталога геодезических пунктов из Управления Росреестра по Иркутской области (Выписка из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства №08-33107 от 24.10.2019).

Система координат: МСК-38, система высот: Балтийская 1977.

Наименование и ведомость обследования геодезических пунктов, использованных при производстве работ, приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Сведения о состоянии геодезических пунктов

| № п.п. | Номер пункта, тип знака, тип центра, год выполнения работ, краткие сведения о местоположении пункта | Класс или разр. | Сведения о состоянии пункта | Работы, выполненные по возобновлению внешнего оформления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | центра | Наружного знака | Ориентирных пунктов |  |
| 1 | Усть-Мечик, сигн.27,7 м | 4 | сохранен | уничтожен | нет | Не проводились |
| 2 | Чимукчин, сигн.14,0 м центр 9 оп | 2 | сохранен | присутствует | нет | Не проводились |
| 3 | Нючинский, сигн 18.1 центр 8 оп | 2 | сохранен | присутствует | нет | Не проводились |
| 4 | Сэгничагна, сигн. 28,2 центр 5 о | 2 | сохранен | присутствует | нет | Не проводились |

Сведения о ранее выполненных инженерно-геодезических изысканий отсутствуют.

# Физико-географические условия района работ

## Климатическая характеристика

Характеристика климатических и метеорологических условий района изысканий приведена по данным многолетних наблюдений на ближайшей метеорологической станции в г. Тулун, расположенной в 98 км по прямой на юго-восток. Отдельные параметры приведены по метеостанции г. Тайшет, находящейся в 127 км на северо-запад. Данные метеостанции являются репрезентативными для исследуемой территории и приведены в перечне пунктов наблюдений согласно СП 131.13330.2012.

Климат района резко континентальный. Характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким, относительно жарким, влажным летом. Нижнеудинский район расположен в области господства зимнего сибирского антициклона, обуславливающего преобладание ясной морозной, почти безветренной погоды, при незначительном снежном покрове. Летом развита циклоническая деятельность, с которой связано выпадение осадков. Смена погоды в переходные сезоны происходит бурно, особенно весной.

Расчетная сейсмичность территории – 8 баллов (по карте «С» ОСР-97 СниП 11-7-81*«Строительство в сейсмических районах»).

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства СП 131.13330.2012 исследуемая территория относится к подрайону IВ.

Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – 18,8  С. Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) – 24,9 С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет -50 С, среднегодовая –0,7 С. Абсолютная максимальная температура +36 С. Продолжительность безморозного периода 65-95 дней. Глубина промерзания – 2,8м. Климатические параметры приводятся по таблице 1 СниП 23-01-99. Метеостанция Тайшет.

Климатические условия для района строительства согласно действующим нормативным документам приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Климатические условия исследуемой территории

| Характеристика | Нормативный документ | Значение |
| --- | --- | --- |
| Климатический подрайон строительства | СП 131.13330.2012 | IВ |
| Абсолютный минимум температура воздуха, (С | СП 131.13330.2012 | минус 50 |
| Абсолютный максимум температура воздуха, (С | СП 131.13330.2012 | +36 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки ((С) обеспеченностью: | 0,92 | СП 131.13330.2012 | минус 39 |
|  | 0,98 | СП 131.13330.2012 | минус 41 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток ((С) обеспеченностью: | 0,92 | СП 131.13330.2012 | минус 43 |
|  | 0,98 | СП 131.13330.2012 | минус 45 |
| Вес снежного покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, кПа | СП 20.13330.2016 | 2,0 |
| Нормативное значение ветрового давления, кПа | СП 20.13330.2016 | 0,38 |
|  | ПУЭ-7 | 0,65 |
| Нормативное значение толщины стенки гололеда, мм | СП 20.13330.2016 | 5 |
|  | ПУЭ-7 | 15 |
| Среднегодовая продолжительность гроз, ч | ПУЭ-7 | 40 – 60 |
| Дорожно-климатическая зона | СП 34.13330.2012 | I |

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха составляет   - 0,7 оС (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (СП 131.13330.2012)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, оС | -20,1 | -16,5 | -8,2 | 0,8 | 8,9 | 15,1 | 17,5 | 14,6 | 7,9 | 0,2 | -10,1 | -17,8 | -0,7 |

Зима (ноябрь-март) холодная, с метелями. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 50 оС, средняя минимальная температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 12,8 оС.

Согласно СП 131.13330.2012 для холодного периода года температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 равна минус 41 оС, обеспеченностью 0,92 – минус 39 оС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 45 оС, обеспеченностью 0,92 – минус 43 ºС.

Лето (июнь-август) короткое, теплое. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +36 оС, средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (июль) – +24,1 оС.

Согласно СП 131.13330.2012 для теплого периода года температура воздуха обеспеченностью 0,95 составляет +23,0 оС, обеспеченностью 0,98 +26,0 оС.

Практическое значение имеет учет числа дней с переходом температуры воздуха через 0 оС, так как в этот период происходит изменение фазового состояния воды в течение суток, что приводит к разрушению строительных конструкций и материалов. Переход среднесуточной температуры через 0 оС весной наблюдается в конце апреля, осенью – в конце сентября – начале октября. Согласно схематической карте СП 131.13330.2012 среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0 оС составляет около 80.

Весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь) возможны ночные заморозки. Даты наступления заморозков и продолжительность безморозного периода в воздухе приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода в воздухе.

| Дата последнего заморозка | Дата первого заморозка | Продолжительность безморозного периода, дни |
| --- | --- | --- |
| средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | min | max |
| 22/V | 29/IV | 7/VI | 21/IX | 3/IX | 14/X | 80 | 65 | 95 |

Температура почвы. Среднегодовая температура поверхности почвы составляет 1 оС (таблица 1.4).

Таблица 1.4 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ХII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тп, оС | -20 | -18 | -10 | 1 | 12 | 20 | 23 | 18 | 10 | 0 | -10 | -17 | 1 |

Абсолютная минимальная температура поверхности почвы – минус 54 оС, абсолютная максимальная температура поверхности почвы + 65 оС.

Даты наступления заморозков и продолжительность безморозного периода на поверхности почвы приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода на поверхности почвы (м/ст. Тайшет)

| Дата последнего заморозка | Дата первого заморозка | Продолжительность безморозного периода, дни |
| --- | --- | --- |
| средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | min | max |
| 31/V | 20/V | 14/VI | 14/IX | 31/VII | 1/X | 105 | 67 | 127 |

пылеватых – 2,23 м. Согласно СП 22.13330.2016 нормативная глубина промерзания составляет: для суглинков и глин – 1,83, для супесей, песков мелких и

Ветровой режим.

Ветровой режим Ветровой режим на протяжении всего года отличается преобладанием ветров западного направления. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с, максимальная за январь 6,4 м/с, средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха =< 80 С составляет 2 м/с. По средней скорости ветра в зимний период рассматриваемый район входит в район 2, а по давлению ветра и по весу снегового покрова – в III район. Средние многолетние характеристики метеоэлементов по ветру, рассчитанные по данным наблюдений метеостанции Тайшет представлены в таблицах 1.3 и 1.4.

Средняя годовая скорость ветра составляет 2,4 м/с (таблица 1.6), максимальная скорость ветра – 20 м/с.

Таблица 1.6– Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ХII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |

Согласно СП 20.13330.2016 ветровая нагрузка для район изысканий (район III) составляет 0,38 кПа (38 кг·с/м2), согласно ПУЭ-7 (район III) ветровая нагрузка составляет 0,65 кПа (32 м/с).

Влажность воздуха.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) 75%. Увлажнение среды умеренное 1-0,8. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет 75%. По толщине стенки гололеда г. Тайшет входит во II район.

Таблица 1.7 – Средняя месячная и годовая влажность воздуха (%)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ХII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажность | 80 | 78 | 76 | 68 | 60 | 65 | 71 | 76 | 76 | 79 | 82 | 84 | 75 |

Исследуемая территория характеризуется достаточным увлажнением.

Осадки.

Годовое количество осадков – 450 мм. В теплый период за апрель-октябрь выпадает большая их часть – 325 мм, при этом суточный максимум может достигать 71 мм. В холодный период с ноября по март выпадает 125 мм в виде снега. Устойчивый снежный покров толщиной 44 см держится в среднем 155 дней, наблюдается с 30 октября по 7 апреля. Район по термическим условиям влагообеспеченности и характеру залегания снежного покрова благоприятный для возделывания зерновых, овощных и плодово-ягодных культур.

Снежный покров.

Максимальная плотность снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады составляет 290 кг/м3, минимальная плотность – 120 кг/м3.

Период со снежным покровом в среднем составляет 173 дней.

Согласно СП 20.13330.2016 для района изысканий (район II) вес снежного покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли составляет 1,0 кПа (100 кг·с/м2).

Облачность.

Степень покрытия неба облаками (таблица 1.8) оценивается наблюдателями визуально по десятибалльной шкале. Полное отсутствие облаков обозначается баллом «0», облачность 10 баллов указывает, что всё небо покрыто облаками.

Таблица 1.8. – Среднее месячное и годовое количество дней общей облачности, баллы

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ХII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облачность | 6,0 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 6,0 | 6,1 | 7,5 | 7,3 | 6,5 | 6,2 |

В среднем за год при общей облачности наблюдаются 112,9 пасмурных и 43,1 ясных дня (таблица 1.9).

Таблица 1.9 – Среднее число ясных и пасмурных дней по общей облачности

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ясные дни | 5,0 | 5,3 | 5,1 | 4,2 | 2,4 | 2,7 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 1,5 | 1,5 | 4,3 | 43,1 |
| Пасмурные дни | 10,5 | 7,7 | 9,2 | 6,7 | 8,3 | 6,7 | 4,8 | 7,6 | 8,3 | 15,8 | 15,4 | 11,9 | 112,9 |

Туманы.

Повторяемость туманов за год составляет 37%, наибольшее число дней с туманами

отмечается в зимнее (13%) и летнее (16%) время года. Продолжительность туманов изменяется в пределах 0,2-9 часов (таблица 1.10).

Таблица 1.10 – Среднее число дней с туманом

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дней | 2 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,4 | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |

Число дней с туманом за год в среднем составляет 17, максимум – 31. Средняя годовая продолжительность тумана в день с туманом составляет 4,5 ч.

Грозы в исследуемом районе наблюдаются чаще всего с апреля по сентябрь (таблица 1.11).

Таблица 1.11 – Среднее число дней с грозой

| Месяц | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дней | - | 0,1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0,04 | 24 |

Число дней с грозой за год в среднем составляет 24, максимум – 37. Самым грозовым месяцем является июль. Средняя продолжительность грозы в день с грозой составляет 1,8 ч, максимальная непрерывная – 14,7 ч. В соответствии с ПУЭ-7 среднегодовая продолжительность гроз в исследуемом районе составляет 40 – 60 ч.

Метели.

При значительных скоростях ветра, которые свойственны зимнему сезону в Западной Сибири, для района изысканий метели – частое явление (таблица 1.12). На исследуемой территории метели наблюдаются в период с октября по май, в мае не ежегодно.

Таблица 1.12 – Среднее число дней с метелью

| Месяц | IX | X | XI | ХП | I | II | III | IV | V | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дней | - | 2 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0,3 | 46 |

Среднее число дней с метелью за год составляет 46, наибольшее за год – 77. Средняя продолжительность метели в день с метелью составляет 9,5 ч.

Град

наблюдается преимущественно в теплую половину года (таблица 1.13). На местности град выпадает пятнами, обычно сопровождается ливневыми осадками, грозами и иногда шквалистым ветром. Выпадение града связано с прохождением через исследуемую территорию холодных фронтов с волнами, неустойчивостью воздушных масс, резкими контрастами температуры воздуха.

Таблица 1.13 – Среднее число дней с градом

| Месяц | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дней | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 1,2 |

Наибольшее число дней с градом за год составляет 5.

# Краткая гидрографическая характеристика

Иркутская область является одним из самых крупных регионов Российской Федерации, речная система области насчитывает более 65-ти тысяч всевозможных рек и речек, общей протяженностью в 310 тысяч километров. Которые относятся к водосборным бассейнам великих рек Мира Енисею и Лены. Река Лена является второй большой рекой на территории области и берет здесь своё начало. К крупным рекам Иркутской области относятся так же притоки Ангары: Белая, Илим, Иркут, Кова, Ока, Мура, другие реки бассейна Ангары: Бирюса, Ия, Чуна, реки бассейна Енисея-Подкаменная и Нижняя Тунгуски, реки бассейна Лены-Витим, Чара и многие-многие другие, все шестьдесят пять тысяч не перечислишь, большинство из них полноводные, а пересыхающих в летнее время, практически нет. Общий средний годовой сток всех рек Иркутской области составляет более 309 кубических километров. По этому показателю область стоит в Сибирском Федеральном округе на втором месте после Красноярского края. Кроме 65-ти тысяч рек, и озера Байкал на территории области есть еще и 229 озёр, есть и другие источники пресной воды-подземные, болот.

Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит р. Чуна (Уд).

По данным государственного водного реестра России относится к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Ангара, речной подбассейн реки — Тасеева, водохозяйственный участок реки — Чуна (Уда):

Основные притоки (расстояние от устья):

78 км: река Косовка (лев);

266 км: река Зептукея (Левая Зептукея) (пр);

326 км: река Дешима (пр);

359 км: река Модышева (пр);

477 км: река Бармо (пр);

540 км: река Чукша (пр);

646 км: река Тангуй-Удинский (пр);

684 км: река Кадуй (пр);

823 км: река Ут (пр);

1065 км: река Кара-Бурень (пр).

Гидрология

Расход воды в верхнем течении — около 40 м³/с, после слияния с р. Кара-Бурень увеличивается до 60—80 м³/с. Для водного режима характерны летние паводки и непродолжительное весеннее половодье. Питание реки преимущественно дождевое (63 %), а также за счёт грунтовых вод (25 %) и снеговое (12 %) [2]. Замерзает в конце октября — ноябре, вскрывается в конце апреля — мае.

Протекающая в Красноярском крае и Иркутской области река Чуна (Уда) берет свое начало из озера на Удинском хребте Восточного Саяна. Заканчивает свой путь при слиянии с рекой Тасеевой образуя Бирюса. Характер течения различен в верхней части и нижней. Основные притоки Бармо, Чукша, Дешима, Кадуй, Косовка. Береговая линия имеет среднюю степень застройки населенными пунктами.

Длина реки — 1203 км, площадь бассейна — 56 800 км².

Длина реки от г. Нижнеудиск до реки Чуна 268 км².

Уда́ (также Чуна́) — большая река в Иркутской области и Красноярском крае России, правая составляющая реки Тасеева (после слияния с Бирюсой), принадлежит бассейну Ангары и Енисея.

Вытекает из горного озера на Удинском хребте Восточного Саяна, протекая в узкой межгорной долине, ниже — течёт по Среднесибирскому плоскогорью. На реке — город Нижнеудинск.

По характеру течения Уда делится на Верхнюю (от истока до посёлка Алыгджер) и Нижнюю (от посёлка Алыгджер до устья). Ниже посёлка Чунского река носит название Чуна.

С ростом индустрии водные ресурсы к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Ангара, речной подбассейн реки — Тасеева, водохозяйственный участок реки — Чуна (Уда) [4] приобретают все большую ценность. Сейчас уже нельзя считать воду неистощимым даром природы. Как энергетический и сырьевой элемент материального производства, она стала определяющим фактором развития производительных сил региона.

Основным источником питания рек и озер является зимние осадки (снеговое питание), доля которых составляет до 55-65%. Дождевое питание не превышает 20-30%. Грунтовое питание, как правило, малозначительное-5-10%.

Средний многолетний годовой модуль стока 15 л/сек.км2. Замерзают реки в начале ноября. Продолжительность ледостава 180-190 дней. Вскрытие рек района происходит преимущественно во второй декаде апреля.

# Методика и технология выполнения работ

### Создание планово-высотного обоснования

Съемочное обоснование развито GPS приемниками South Galaxy G1 (свидетельство о поверках приложение Г).

Результаты уравнивания сети GNSS приведены в приложении Д.

Схема планово-высотного обоснования приведена на чертеже - ИГДИ-ГЧ-02.

Работы производились в местной системе координат Иркутской области МСК-38 и в Балтийской системе высот 1977 г.

### Топографическая съемка

Согласно технического задания (приложение А) на объекте выполнена топографическая съемка в масштабе 1:500 в объеме 7,5 га с высотой сечения рельефа 0,5 м.

Съемка производилась в соответствии с требованиями СП-11-104-97. Съемка участка работ выполнена согласно инструкции по топографической съемке.

### 3.3 Камеральная обработка инженерно-геодезических материалов

Камеральная обработка полного комплекса геодезических работ в полевых условиях выполнялась с использованием программного комплекса CREDO DAT (сбор и обработка топографической информации), CREDO MIX (создание и представление ЦММ) с созданием цифровых моделей местности для дальнейшего использования в автоматизированном проектировании.

Топографический план масштаба 1:500 составлен на электронном носителе в формате AutoCAD, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м (чертеж - ИГДИ-ГЧ-03).

Графические и текстовые материалы оформлены в соответствии с основными требованиями к проектной документации ГОСТ 21.1101-2009 и «Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»- Москва, «Недра», 1989.

# СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Контроль топографо-геодезических работ осуществлялся ежедневно начальником бригады, который не только организовывал работу бригады, но и лично выполнял наиболее сложные ответственные работы.

Геодезический контроль линейных и высотных измерений заключался в проверке соответствия качества и точности фактически выполненных работ к требованиям действующих нормативных документов.

Контроль, как обязательная составная часть инженерных изысканий трассы, выполняется на каждом этапе работ (измерение длин линий, съемка местности, измерение вертикальных и горизонтальных углов). Такой контроль осуществлял непосредственно сам исполнитель (геодезист).

Общий контроль и приемку работ выполнял директор ООО «Геодезист».

По результатам полевого контроля сделан следующий вывод: Созданный топографический план и цифровая модель местности по полноте, информативности и точности соответствует требованиям технического задания, действующим нормативно-техническим документам, и могут использоваться в качестве топографической основы для разработки проектной документации и других целей.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Топографические планы выполнены в местной системе координат Иркутской области МСК-38 и в Балтийской системе высот 1977 г.

По данным полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ на объекте выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов, технических требований заказчика, требований технического задания.

Работы выполнялись с соблюдением требований нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды.

# СПИСОК Используемой литературы

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Москва 2012 г;

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Госстрой России, ПНИИС, М., 1997 г;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- ГКИНП-02-033-79 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000. 1:2000. 1:1000. 1:500». Москва. «Недра». 1982 г;

- “Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500” - Роскартография, ФГУП “Картгеоцентр”, 2005 г;

- ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических. топографических и картографических работ». 1999 г;

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ЦНИИГАиК. Москва. 2002 г.

- Инструкция о порядке предоставления в пользование и использования материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда. Москва. ЦНИИГАиК;

# Приложение А
Техническое задание

# Приложение Б
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации

# Приложение В
Программа инженерно-геодезических изысканий

# Приложение В
Программа инженерно-геодезических изысканий

Российская Федерация

Общество с ограниченной собственностью

ООО «ГЕОДЕЗИСТ»

УТВЕРЖДАЮ:                                                                            СОГЛАСОВАНО:

Директор  ООО «ГЕОДЕЗИСТ»                               ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

____________Войтикова С.И.                            ___________________ХХХХХХХ

«___»____________ 2020 год                             «_____»____________ 2020 год

Программа

Производства инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий на объект:

«Реконструкция (строительство) линейных объектов – распре-делительных электрических сетей 0,4-10 кВ в Нижнеудинском районе (уч. Пушкинский, д. Привольное, р.п. Шумский, р.п. Атагай), с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки».

# Приложение Г
Свидетельства о поверке геодезических приборов

# ПРИложение Е
Письмо-уведомление о получении выписки из каталога координат и высот геодезических знакоВ

# Таблица регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в док | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |