21.02.2022г. №55

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ НА 2022 ГОД СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Устава Атагайского муниципального образования, администрация Атагайского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Атагайского муниципального образования на период до 2032 года (актуализация на 2022 год) согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Атагайского муниципального образования в сети Интернет.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Атагайского муниципального образования

Е.Ю. Войтова

Приложение

к постановлению

Администрации Атагайского муниципального образования

№ 55 от «21» 02.2022г.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 год)

р.п. Атагай, 2022г.

Содержание

Введение	6

1.Паспорт схемы.	7

Глава 1. Схема водоснабжения	9

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	9

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования....................................................................................................................9

1.1.2 Описание и функционирования и систем водоснабжения.	10

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	10

1.2 Существующие балансы водопотребления	……………………………………12

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	11

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	11

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	12

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения......................15

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	14

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ....17

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.....................................................................17

Глава 2. Схема Водоотведения	15

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	18

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	18

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	18

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	19

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения..............................................20

2.6 Предварительный расчет стоимости выполнения работ....................................21

2.7 целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;………………………………………………………………………………21

2.8 перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.......................................................................................................21

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	19

Глава 4. Графические материалы.............................................................................. 23

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Атагайского муниципального образования на период до 2032 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Генерального плана Атагайского муниципального образования, выполненного ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ».

А также в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 19.12.2016) «Водоснабжении и водоотведении»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборные сооружения;

- насосные станции;

2)   Водоотведение:

- хозяйственно-бытовая канализация;

- ливневая канализация;

# 1.Паспорт схемы.

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Атагайского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация Атагайского муниципального образования.

Местонахождение объекта:

Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, Атагайское муниципальное образование.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-	Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 19.12.2016г.)               «О водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

-	СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Цели схемы

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- обеспечение более комфортных условий проживания населения

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция и ремонт существующих водозаборных сооружений;

- устройство летнего водопровода в р.п. Атагай уч. Братский Бор и д. Каксат

- оборудование санитарных зон вокруг водонапорных башен;

- проведение анализа качества питьевой воды;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2020-2024г.:

- реконструкция и ремонт существующих водозаборных сооружений;

- оборудование санитарных зон вокруг водонапорных башен;

- проведение анализа качества питьевой воды;

Второй этап 2024-2032г.:

- устройство летнего водопровода в р.п. Атагай уч. Братский Бор и д. Каксат

Успешная реализация схемы позволит обеспечить рост уровня и качества жизни населения, повышение экологической безопасности поселения путем достижения следующих результатов:

- обеспечение надежного и устойчивого снабжения питьевой водой и водой для хозяйственных нужд;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей обязательным требованиям безопасности;

- увеличение доли санитарных зон, отвечающих требованиям СанПин;

Для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Атагайского городского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав Атагайского муниципального образования входят следующие населенные пункты:

- деревня Казачья Бадарановка

- деревня Каксат

- деревня Укар

- деревня Ук-Бадарановка

- деревня Шипицина

- поселок Лесной

- поселок Усть-Кадуй

- рабочий поселок Атагай

- участок Октябрьский

- рабочий поселок Атагай уч. Балакшин - Бор

- рабочий поселок Атагай уч. Братский Бор

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Автономных систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения нет.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение населённых пунктов Атагайского МО осуществляется преимущественно от подземных источников, поверхностных водоемов и водонапорных башен.

В настоящее время на территории Атагайского МО расположены водонапорные башни в следующих населенных пунктах:

- д. Каксат (1 шт.);

- р. п. Атагай (3 шт.);

- п. Лесной (1 шт.);

Канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются. Ливневая канализация Атагайского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки.

Водонапорные башни в р.п. Атагай, д. Каксат и п. Лесной являются муниципальной собственностью Атагайского муниципального образования.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м³/ч | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скважина р.п. Атагай, ул. Береговая, 1 | Насос ЭЦВ 6-6,3-125 | 1984 | 10 | 65 | - |
| 2 | Скважина р.п. Атагай, в районе ремонтных мастерских | Насос ЭЦВ | 1972 | 21 | 80 | + |
| 3 | Скважина п. Лесной | Насос ЭЦВ 6 | 1970 | 5 | 78 |  |
| 4 | Скважина д. Каксат | Насос ЭЦВ 6-10-235 | 1989 | 15 | 262 | - |
| 5 | Скважина д. Каксат | Насос ЭЦВ | 1976 | 5 | 254 | - |
| 6 | Скважина д. Каксат | Насос ЭВЦ6-10-235 | 1978 | 30 | 255 | - |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

Рабочий проект "Зоны санитарной охраны подземного водоисточника населения   д. Каксат «выполнен во исполнение и на основании Постановления Правительства РФ от 22 декабря 2010 года № 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011-2017 гг."  и разработан государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Иркутский государственный медицинский университет" в 2014 г.

Рабочий проект "Зоны санитарной охраны водозабора подземных вод № И-5561 для водоснабжения населения п. Атагай Нижнеудинского района Иркутской области выполнен во исполнение СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и разработан ИП Гвоздовский Ю.А. в 2019 г.

Данные лабораторных анализов качества воды

Согласно утверждённым планам, вода из водонапорных башен ежегодно подвергается лабораторным исследованиям. По данным протоколов лабораторных испытаний, пробы воды соответствуют СанПиН. 2.1.4.1074-01

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Артезианские скважины в д. Каксат (3 скважины), запущены в эксплуатацию в 1976, 1978 и 1989 годах.

- Атагайское муниципальное образование не обеспечено централизованным водоснабжением, что замедляет развитие городского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

### 1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2022г.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Атагай | 1,316 | 150 | 1,1 | 1,3 | 282,28 |
| р.п. Атагай уч. Балакшин -Бор | 0 | 150 | 1,1 | 1,3 | 0 |
| д. Каз -Бадарановка | 0 | 150 | 1,1 | 1,3 | 0 |
| д. Шипицина | 0,053 | 150 | 1,1 | 1,3 | 11,36 |
| п. Лесной | 0,049 | 150 | 1,1 | 1,3 | 10,51 |
| д. Каксат | 0,047 | 150 | 1,1 | 1,3 | 10,08 |
| р.п. Атагай, уч. Братский Бор | 0,056 | 150 | 1,1 | 1,3 | 12,01 |
| д. Укар | 0,076 | 150 | 1,1 | 1,3 | 16,3 |
| уч. Октябрьский | 0,060 | 150 | 1,1 | 1,3 | 12,78 |
| п. Усть - Кадуй | 0,096 | 150 | 1,1 | 1,3 | 20,59 |
| д. Ук-Бадарановка | 0,029 | 150 | 1,1 | 1,3 | 6,22 |
| Итого | 1,782 | 150 | 1,1 | 1,3 | 382,13 |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2032 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В перспективе развития Атагайского муниципального образования источником хозяйственно – питьевого водоснабжения принимаются децентрализованные системы водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Атагайского муниципального образования принято следующим:

- планируемая жилая застройка и существующий жилой фонд на конец расчётного срока 2032 года оборудуется децентрализованными системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется внутренним водоснабжением и местными водонагревателями по собственному усмотрению жителей;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел.);

- на внутреннее –  2х2,5л/с +2х5л/с=15л/с

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1

Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м³ |
| --- | --- |
| д. Каксат | 2х50 |
| д. Укар | 2х50 |
| д. Ук-Бадарановка | 2х50 |
| д. Шипицина | 2х50 |
| п. Лесной | 2х50 |
| п. Усть-Кадуй | 2х50 |
| Р. п. Атагай | 2х100 |
| Уч. Октябрьский | 2х50 |
| Всего | 14х50, 2х100 |

Перспективные расходы воды на хозяйственно - питьевые нужды

| Населенные пункты | Население, тыс. чел. | Норма водопот ребления, л/сут. на человека | Коэфф ициент на Промышленные нужды | Коэфф ициент суточной неравно мерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчет ный расход воды на пожаро тушение, м³ | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуара, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Казачья Бадарановка | 0,031 | 150 | 1,1 | 1,3 | 6,65 | 3чх1х5 | 54 | 1 | 56 |
| д.Каксат | 0,086 | 150 | 1,1 | 1,3 | 18,44 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| д.Укар | 0,159 | 150 | 1,1 | 1,3 | 34,10 | 3чх1х5 | 54 | 5 | 59 |
| д.Ук-Бадарановка | 0,057 | 150 | 1,1 | 1,3 | 12,22 | 3чх1х5 | 54 | 2 | 56 |
| д.Шипицина | 0,093 | 150 | 1,1 | 1,3 | 19,94 | 3чх1х5 | 54 | 4 | 58 |
| п.Лесной | 0,079 | 150 | 1,1 | 1,3 | 16,94 | 3чх1х5 | 54 | 4 | 58 |
| п.Усть-Кадуй | 0,107 | 150 | 1,1 | 1,3 | 22,95 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| р.п.Атагай | 1,476 | 150 | 1,1 | 1,3 | 316,6 | 3чх1х10 | 108 | 47 | 155 |
| уч. Октябрьский | 0,161 | 150 | 1,1 | 1,3 | 34,53 | 3чх1х5 | 54 | 6 | 60 |
| Итого | 2,432 |  |  |  | 521,66 |  | 540 | 75 | 615 |

Население Атагайского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 2,432 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл. 4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 521,66м³/сутки.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Водоснабжение населённых пунктов Атагайского МО осуществляется от подземных источников.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной нагрузкой.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам равны 180м³.

Обеспечение пожарной безопасности части жилой планируется от противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 180м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150-200м.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной ресурс.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального образования являются:

- потребление воды питьевого качества;

- ремонт действующих водозаборных узлов.

Не рациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых объёмах.

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и эксплуатации водопровода.

В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

-заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и водонапорных башен. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует. Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.

Своевременный мониторинг месторождений поземных вод, исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, соблюдение требований в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативные воздействия на здоровье людей.

## 1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. При разработке рабочей документации на объекты строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объект строительства:

Летний водопровод в р.п. Атагай уч. Братский Бор и д. Каксат.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения     с мероприятиями, направленными на их повышение.

1.7.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- реконструкция и ремонт существующих водозаборных сооружений;

- устройство летнего водопровода в р.п. Атагай уч. Братский Бор и д. Каксат

- оборудование санитарных зон вокруг водонапорных башен;

- проведение анализа качества питьевой воды;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

1.7.2. Повышение показателей качества воды

- Постоянный контроль качества воды, поднимаемой артезианскими скважинами;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов несклонных к коррозии;

1.7.3. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, насосных станциях, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- ремонт водозаборных сооружений

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Атагайского МО существует одна локальная централизованная система водоснабжения, которая подает воду на объекты социального значения (школа, больница).

# Глава 2. Схема Водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов Атагайского муниципального образования оборудованы надворными уборными.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- В настоящее время Атагайское муниципальное образование имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

- В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

- Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие городского поселения в целом.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га.

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице

| Таблица перспективного водоотведения на 2024-2032г. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Атагайское МО |  |  |  |  |  |
| I этап на 2024г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 2342 | 25 | 71,18 | 26,1 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 8,5 | 3,04 |
|  | Полив | чел | 2342 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 79,68 | 29,14 |
| II этап на 2032г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 2432 | 160 | 508,6 | 185,7 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 61,04 | 22,3 |
|  | Полив | чел | 2432 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 569,64 | 208,0 |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га.

Ливневая канализация Атагайского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1м.

Хозяйственно-бытовая канализация

В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Объектов строительства канализации в Атагайском муниципальном образовании не предусмотрено.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей.

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды. Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха.

При планировании и застройке городских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством. Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды. Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду, муниципальным образованием в целом.

2.6 Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно - строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

На основании того, что объектов строительства канализации в Атагайском муниципальном образовании не предусмотрено, проектная и сметная документация не разрабатывалась.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся следующие показатели:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод.

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории Атагайского МО нет объектов водоотведения.

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

На первый этап с 2020-2024г. для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция и ремонт существующих водозаборных сооружений;

- оборудование санитарных зон вокруг водонапорных башен;

- проведение анализа качества питьевой воды;

На II этап строительства с 2024г. по 2032г. для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство летнего водопровода в р.п. Атагай уч. Братский Бор и д. Каксат.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

На весь этап с 2022 по 2032г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию ливневой канализации:

- Обустройство территории индивидуальной застройки и зеленой зоны открытыми водостоками;

- Регулярная очистка и текущий ремонт водостоков

4. Графические материалы